MC2081智能型压力开关

MC2081智能型压力开关通过高精度仪表放大器放大压力信号，通过高速MCU采集并处理数据，内置温度传感器进行温度补偿，是检测压力、液位信号，实现压力、液位监测和控制的高精度设备。广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活，安装简单，可以替代大部分使用液位开关的场合。

特点：

- 采用高精度AD和高速微处理器，全数字化设计；

- 4位数码管显示当前压力或液位值；压力或液位可以根据自己的需要设置；

- 三个单位可以根据客户需要选择：Bar，PSI，Kpa；

- 可以设置高低压力或液位报警点，并通过继电器或光耦输出给控制设备；

- 输出双路继电器（单刀双掷）开关量；

- 两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V 输出可以选择；

- 采用高精度压力传感器，比机械压力开关精度高，迟滞小，响应快，稳定可靠；

- 调节无死区，可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点；

- 外部调节结构使用简便，使用更加灵活；

- 防护等级：IP65，可以用在环境恶劣的场合；

技术参数：

- 量程范围：-0.1MPa～200MPa；

- 供电电压：12~35V DC（24V DC 校准电压）

- 输出继电器容量：220V AC  3A，24V DC 5A；

- 精度：优于0.5%FS

- 设置范围：全量程段可以设置监测点，防波动回差设置。

- 使用温度：-20℃~85℃；

- 防护等级：IP65

- 采样速率：10次/秒（可以根据客户需要定制要求的速度）。

- 接口螺纹：Ｍ20＊1.5,Ｇ螺纹接口，NPT螺纹接口

操作说明：

（1）字符说明：

SET：已进入设置状态

S  AL：进入报警设置    AL：已进入报警设置

S  UN：进入单位设置	UN：已进入单位设置

PSI：单位PSI      BAR：单位bar	  KP：单位KP

S  AL：进入低位报警设置		S  AH：进入高位报警设置

S  AD：进入差度设置		S  SC：量程设置     FULL：满度校准

OOOO：零点校准     S  FO：进入基本参数设置 	0-H：过压

（2）进入设置：

- 按SET键两秒后松开按键，则进入设置状态：面板显示SET；

- 按UP键和DOWN键，面板循环显示S  AL、S  UN和SET，按SET键则会进入所选择的需要设置的参数：选择S  AL，面板显示	AL；选择S  UN，面板显示 UN；选择SET，退出设置状态。

- 资料设置选择：

1) S  AL：在该设置类别中，短按UP和DOWN键，面板循环显示AL 、S  ALd、S  ALL和S  ALH（选择AL将直接退出设置）；

说明：短按SET键进入需要修改的设置。进入设置后，闪烁位为当前可以被选择修改位，短按UP键和DOWN键选择需要修改位；短按SET键进入当前位数值修改，短按UP键和DOWN键修改当前位数值，短按SET键确定当前位数值，仪表自动返回到S  AL设置的下一个资料；短按UP和DOWN键继续选择需要修改位，若修改完毕，短按两次SET键退出当前资料修改，资料将被保存，在设置过程中，随时可以长按SET键退出设置状态，原始资料不变。

2）S  UN：在该设置类别中，短按UP键和DOWN键，面板循环显示UN 、PSI、BAR和KP，短按SET键选择单位，仪表自动退出设置状态（选择UN将直接退出设置）。

- 量程及校准设置：

- 同时按住UP键和DOWN键约两秒，进入量程和校准设置：S  FO；

- 短按UP键和DOWN键，面板循环显示S  SC、FULL、OOOO和S  FO，短按SET键选择需要设置的参数。

量程设置同报警参数设置；进入零点和满度校准时，数码管会显示当前AD采集到的资料值，显示的资料为一个中间值时短按下UP键（DOWN键），此时显示的资料不再更新变化，该值即为将要保存的校准值。再短按下DOWN键（UP键）（若无这一步骤，资料不会被保存），最后短按SET键退出设置状态，参数被保存。

- 正常显示状态下，分别按下左（右）键不放，则显示高（低）位动作点设定值。

接线图：

＋   	    ---	电源正极（红色）；（２４ＶＤＣ）

－		---	电源负极（黑色）；

H-COM   ---	高位报警公共端（绿色）；

H-OFF	---	高位报警常开端（白色）；

H-ON		---	高位报警常闭端（棕色）/24v（+）；

L-COM	---	低位报警公共端（蓝色）；

L-OFF    ---	低位报警常开端（黄色）；

L-ON		---	低位报警常闭端（灰色）/24V（-）。

结构简图：

# Text boxes

0~10V

4-20mA

44

M20*1.5/G1/4/1/4NPT

Φ28

50

59

49 mm

OUT2

OUT1

BAR

KPA

PSI

8芯航插出线