LWG-Y型涡轮流量计

概述

LWG-Y型涡轮流量计是本公司采用国外先进技术生产制造的，是最理想计量液体的流量计之一。它具有结构简单，计量精度高，使用寿命长，操作简单，容易检修等特点。该产品广泛用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域，高精度测量水、自来水、柴油、汽油和较低粘度原油等流体的体积流量。

工作原理

传感器内的涡轮在流体作用下产生旋转，使信号检测器的磁场发生变化，因此在信号检测器的线圈中感应出交变电压，在经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比，即与流量（流速）成正比。

产品特点

- LWG-Y型涡轮流量计具有G（高压）、Z（中压）、D（低压）三种系列，工作压力最高达到42Mpa

- 采用全硬质合金（碳化钨）屏蔽式悬臂梁结构轴承，集转动轴承与压力轴承于一体，大大提高了轴承寿命，并可在少量泥沙与污物的介质中工作

- 传感器采用全不锈钢结构，（涡轮采用2Gr13）防腐蚀性能好。钐钻永磁合金作为信号检测器，输出信号强，磁稳定性好，可在0－120℃介质中正常工作

容易维修，流量计有自整流的结构，小型轻巧，结构简单，可在短时间内将其组合拆开，内部清洗简单。

产品分类

现场显示型：

- 累计流量：十位数字，小数点后面四位有效数字

- 瞬时流量：六位数字，可显示出每升的变化

- 显示精度：±1个显示单位

- 信号输出：脉冲输出：0－5000Hz外供＋12－＋24VDC电源

- 电流输出：4－20mA　外供＋24VDC电源（两线制）

- 内置3V锂电池供电。当电压低于2.7V时出现久压指示

脉冲输出型：

- 工作电压：＋12VDC或＋24VDC两种（客户订货前必须选定一种供电电源）

- 信号传输距离：小于300米

- 输出信号：方波信号

- 幅值：＋12VDC供电幅值大约为10V，＋24VDC供电幅值大约为20V

- 安装：放大器和涡轮流量传感器连接为M16×1.5螺纹，涡轮流量传感器安装完后，把放大器拧到涡轮流量传感器上，用手拧到感觉放大器到底后再把锁紧螺母带紧

- 接线：脉冲输出型放大器对外引线为三根：红线、白线和屏蔽线。红线接正电源，白线为脉冲输出和其它显示仪或设备连接，屏蔽接地。

4－20mA输出型：

- 工作电压：外供电＋24VDC（两线制）

- 输出信号：4－20mA或1－5V，4mA对应涡轮流量传感器零流量，20mA对应涡轮流量传感器最大流量，流量范围见涡轮流量传感器铭牌

- 信号传输距离：小于3000米

- 安装：涡轮流量传感器安装完后，把放大器拧到涡轮流量传感器接头处（m16×1.5螺纹），用手拧到　感觉放大器已经到底后把锁紧螺母带紧

- 接线：4－2mA输出型放大器对外引线为红线和白线，红线为＋24VDC电源，白线为电流输出线

分体远传显示型：

- 工作电压：外电源供电220VAC或240VAC电源（可选）

- 信号传输距离：小于200米

- 显示仪瞬时四位：累计总量九位显示

- 显示仪尺寸：横式：160mm×80mm

- 竖式：80mm×160mm

- 显示仪带4－20mA输出并能与计算机连接

主要技术参数

- 测量介质：液体

- 重复性：<0.2%

- 介质温度：0℃－＋120℃

- 公称压力：1.6~42MPa

- 传感器精度：±0.5%；±1.0%

- 环境温度：－20℃－＋50℃

- 相对湿度：5%－95%

- 防护等级：IP67( IP68可定做 )

| 型号 | 通径 (mm) | 流量范围 (m3/h) | G型号工作压力 （MPa） | Z型号工作压力 （MPa） | D型号工作压力 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LWG-Y-4 | 4 | 0.04～0.25 |  | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-6 | 6 | 0.1～0.6 |  | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-10 | 10 | 0.2～1.2 | 10-32 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-15 | 15 | 0.6～6 | 10-32 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-20 | 20 | 0.8～8 | 10-32 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-25 | 25 | 1～10 | 10-42 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-32 | 32 | 1.5～15 | 10-42 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-40 | 40 | 2～20 | 10-42 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-50 | 50 | 4～40 | 10-42 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-65 | 65 | 7～70 | 10-42 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-80 | 80 | 10～100 | 10-42 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-100 | 100 | 20～200 | 10-32 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-125 | 125 | 30～300 | 10-25 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-150 | 150 | 30～300 | 10-25 | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-200 | 200 | 80～800 |  | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-250 | 250 | 120～1200 |  | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |
| LWG-Y-300 | 300 | 250～2500 |  | 4.0、6.3 | 1.6、2.5 |